Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA NR3/2017

Wykaz  materiałów do  budowy  obudowy do badań elementów filtracyjnych  wraz z dostawą
Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tj. na wybrane przez oferenta pozycje zapytania).

- Blacha grubość #25 mm arkusz 1000x1000, materiał  1.4301 lub równoważny ilość 1szt

- Blacha grubość #16 mm arkusz 1000x2000, materiał  1.4301 lub równoważny  ilość 1szt

- Blacha grubość #5mm arkusz 1000x2000, materiał  1.4301 lub równoważny  ilość 1szt

- Blacha grubość #3mm arkusz 1000x2000, materiał  1.4301 lub równoważny  ilość 4 szt

- Rura średnica 273 mm, grubość minimum 4 mm,  materiał  1.4301 lub równoważny – 6 metrów

- Rura średnica 273 mm, grubość minimum  2,9 mm,  materiał  1.4301 lub równoważny – 6 metrów

- Rura średnica 139,7 mm, grubość  minimum 2,9 mm,  materiał  1.4301 lub równoważny – 1 metr

- Kątownik równoramienny, walcowany na gorąco, wymiary 50x50 mm grubość 5mm,  materiał 1.4301 lub równoważny, - 6 metrów

- Kątownik równoramienny, walcowany na gorąco, wymiary 30x30 mm grubość 3mm,  materiał 1.4301 lub równoważny, - 6 metrów

- Profil stalowy zamknięty RK20x20, grubość 2 mm, materiał 1.4301 lub równoważny, - 6 metrów

- Mufa gwint wewnętrzny NW80 (3 cal) DIN 2986, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Mufa gwint wewnętrzny NW25 (1 cal) DIN 2986, materiał  1.4301 lub równoważny -1szt

- Mufa gwint wewnętrzny NW8 (1/4 cal) DIN 2986, materiał  1.4301 lub równoważny -14szt

- Korek gwint zewnętrzny NW25 (1 cal) , materiał  1.4301 lub równoważny -1szt

- Zawór 1 cal , materiał  1.4301 lub równoważny -1szt

- Zawór 1/4 cal , materiał  1.4301 lub równoważny -14szt

- Końcówka do węża z nakrętką sześciokątną, gwint zewnętrzny,  1 cal, materiał  1.4301 lub równoważny – 1szt

- Końcówka do węża z nakrętką sześciokątną, gwint zewnętrzny 1/4 cal, materiał  1.4301 lub równoważny – 6szt

- Końcówka do węża z nakrętką sześciokątną, gwint zewnętrzny  3 cal, materiał  1.4301 lub równoważny – 2szt

- Nypel jednostronny, gwint zewnętrzny DIN 2982,  2 cal, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Nypel jednostronny, gwint zewnętrzny DIN 2982,  3 cal, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Kołnierz płaski DN80 PN16 wg EN1092-1  01 B, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Kołnierz płaski DN125 PN16 wg EN1092-1  01 B, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Wywijka (kołnierz wywijany) DN80 (do rury o średnicy 88,9mm), grubość minimum 2 mm, materiał  1.4301 lub równoważny -12szt

- Wywijka (kołnierz wywijany) DN125 (do rury o średnicy 139,7mm), grubość minimum 2 mm, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Wywijka (kołnierz wywijany) DN200(do rury o średnicy 219,1mm), grubość minimum 2 mm, materiał  1.4301 lub równoważny -2szt

- Kolana spawane DN80 1,5D (średnica 88,9 mm), grubość minimum 2 mm, DIN2605, materiał 1.4301 lub równoważny -12szt

- Redukcja spawana symetryczna DN125 (139,7 mm) – DN80 (88,9 mm), grubość minimum 2mm, materiał 1.4301 lub równoważny -2szt

- Kołnierz aluminiowy luźny DN80 wg DIN2642 PN10-12szt

- Kołnierz aluminiowy luźny DN125wg DIN2642 PN10-2szt

- Kołnierz aluminiowy luźny DN200 wg DIN2642 PN10-2szt

- Blacha grubość #15 mm arkusz 2000x1000, materiał  P355GH lub równoważny ilość 1szt

- Blacha grubość #12 mm arkusz 2000x1000, materiał  P355GH lub równoważny ilość 1szt

- Blacha grubość #5 mm arkusz 2000x1000, materiał  P355GH lub równoważny ilość 1szt

- Blacha grubość #2 mm arkusz 2000x1000, materiał  S235 lub równoważny ilość 1szt

- Rura średnica 88,9 mm, grubość minimum  6,3 mm,  materiał  P355GH lub równoważny – minimum 1 metr

- Rura średnica 60,3 mm, grubość minimum  6,3 mm,  materiał  P355GH lub równoważny – minimum 1 metr

- Dennica o średnicy wewnętrznej dw=600 mm grubość dennicy g=10 mm, według normy PN-75/M-35412 (dopuszcza się wykonanie wg innej normy jako produkt równoważny, oferent określi wg jakiej normy oferuje dennice),  materiał  P355GH lub równoważny  -1szt

- Kołnierz płaski DN80 PN63 wg EN1092-1 01 B, materiał  P355GH lub równoważny  -2szt

- Kołnierz zaślepiający DN80 PN63 wg EN1092-1 05 B, materiał  P355GH lub równoważny  -2szt

- Dwuteownik szerokostopowy HEB 100, materiał  S235 lub równoważny ilość  6 metrów

- Ceownik C100, materiał  S235 lub równoważny ilość  6 metrów

- Profil stalowy zamknięty RK30x30, grubość 3 mm, materiał  S235 lub równoważny ilość  6 metrów

- Profil stalowy zamknięty RK20x20, grubość 2 mm, materiał  S235 lub równoważny ilość  6 metrów

- Złączka wtykowa prosta  G1/4  do węża  o średnicy d6mm  -40szt

- Złączka wtykowa prosta  G1/4  do węża  o średnicy d8mm  -20szt

- Przewód pneumatyczny polietylenowy 6x1 kalibrowany biały – 40 metrów

- Zawór odcinający kulowy D6, rodzaj przyłącza wtykowe – średnica przewodu 6 mm -20szt

- Zawór odcinający kulowy D8, rodzaj przyłącza wtykowe – średnica przewodu 8 mm -20szt

- DN 32 - kompletny zawór (w komplecie zawór kulowy) sterowany z napędem elektrycznym -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - 24VDC/230V,

  - wyłączniki krańcowe,

  - czas otwarcia minimum 15 sekund

  - stopień ochrony IP67

  - przyłącze gwintowane G1 ¼ cal

  - Sterowanie on/off

- DN 40- kompletny zawór (w komplecie zawór kulowy) sterowany z napędem elektrycznym -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - 24VDC/230V,

  - wyłączniki krańcowe,

  - czas otwarcia minimum 15 sekund

  - stopień ochrony IP67

  - przyłącze gwintowane G1 ½ cal

  - Sterowanie on/off

- DN 50- kompletny zawór (w komplecie zawór kulowy) sterowany z napędem elektrycznym -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - 24VDC/230V,

  - wyłączniki krańcowe,

  - czas otwarcia minimum 15 sekund

  - stopień ochrony IP67

  - przyłącze gwintowane G1 ½ cal

  - Sterowanie on/off

- DN  32 zawór kulowy ręczy -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - dźwignia z blokadą

  - dwudrogowy, jednoczęściowy

- DN  40wór kulowy ręczy -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - dźwignia z blokadą

  - dwudrogowy, jednoczęściowy

- DN  50 zawór kulowy ręczny -1szt

  - Korpus stal nierdzewna

  - dźwignia z blokadą

  - dwudrogowy, jednoczęściowy

- Odkuwka – pierścień kuto walcowany,  materiał  P355NH lub równoważny, średnica zewnętrzna=336 mm, wysokość =30mm,  średnica wewnętrzna =306 mm, podano wymiar gotowego wyrobu, -2szt

- Odkuwka ,  materiał  P355NH lub równoważny, średnica=324 mm,wysokość=18mm, podano wymiar gotowego wyrobu, -1szt

- Odkuwka – pierścień kuto walcowany,  materiał  P355NH lub równoważny, średnica zewnętrzna=324mm, wysokość =28mm,  średnica wewnętrzna =269 mm, podano wymiar gotowego wyrobu, -1szt

- Zapięcie z blokadą do dużych obciążeń, nierdzewne, typ GN852.3-1700-T6S-NI lub równoważne -1szt

- Konwerter HART/USB/Bluetooth przeznaczony do komunikacji i wymiany danych
 z przetwornikami ciśnienia, różnicy ciśnień, sondami głębokości i przetwornikami temperatury posiadającymi  sygnał³ wyjściowy 4…20 mA z protokołem Hart -1szt

- Zawór blokowy pięciodrogowy przeznaczone są do montażu przetworników różnicy ciśnień (musi być kompatybilny z przetwornik różnicy ciśnień APR-2000 ALW).

  - możliwość obsługi przetwornika w zakresie wykonywania niezbędnych czynności, takich jak włączanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie w warunkach ciśnienia statycznego lub atmosferycznego

  - materiał korpusu

  - materiał  1.4401 lub równoważny

  - przyłącza do instalacji: gniazda ½ NPT

  - przyłącza do przetwornika: rozstaw 54 mm

- Śruby M24x60 DIN 933 kl.8.8 ocynk -20szt

- Nakrętka M24 DIN934 kl.8 ocynk -20szt

- Podkładka 26 DIN 126 ocynk -40szt

- Płyta gumowa o wymiarach 1000x1000 mm, grubość #6 mm materiał  miękka guma, twardość: ~25° Shore A

- Uszczelka DN125 PN16, typ IBC, wymiary wg normy EN1514-1:1997, materiał Polonit typ FA 202 lub równoważny – 4szt

- Uszczelka, według szkicu poniżej, materiał Polonit typ FA 202 lub równoważny – 2szt

Równoważnymi są produkty lub rozwiązania, które  odpowiadają pod względem jakości produktom lub rozwiązaniom wskazanym przez zamawiającego  o takich samych parametrach lub zbliżonych. Wykonawcy składający oferty równoważne muszą pamiętać, że jeżeli zamawiający będzie miał wątpliwości czy zaproponowane przez nich rozwiązanie jest równoważne będą oni musieli udowodnić równoważność oferowanych produktów przedkładając np. określone świadectwa jakości.